## Slide 1: Физические основы квантового компьютера
GOOGLE

## Slide 2: Разделы
Квантовый объект и квантовые системы
Сравнение квантового компьютера и обычного
Принципы работы квантового компьютера
Характеристики квантовых компьютеров
Итог

## Slide 3: Квантовый объект (микромир)
Свойства:
1. Имеет 2 граничных условия.
2. Находится в суперпозиции до момента измерения.
3. Запутывается с другими объектами для создания квантовых систем.
4. Выполняет теорему о запрете клонирования.

## Slide 4: Квантовая система
Свойства:
1. Находится во всех возможных состояниях суперпозиции.
2. Нельзя узнать состояние системы до измерения.
3. В момент измерения система реализует одно из граничных состояний.

## Slide 5: Сравнение квантового и обычного компьютера
 | Обычный компьютер | Квантовый компьютер
Логика | 0 / 1 | `a¦0> + b¦1>, a^2+b^2=1`
Физика | Полупроводниковый транзистор | Квантовый объект
Носитель инф. | Уровни напряжения | Поляризация, спин,…
Операции | NOT, AND, OR, XOR над битами | Вентили: CNOT, Адамара,…
Взаимосвязь | Полупроводниковый чип | Запутанность между собой
Алгоритмы | Стандартные (см. Кнут) | Специальные (Шор, Гровер)
Принцип | Цифровой, детерминированный | Аналоговый, вероятностный

## Slide 6: Принципы работы квантового компьютера
Сутью квантовых вычислений (реализации цепочки квантовых вентилей над системой связанных кубитов) является тот факт, что вычисление происходит во всех параллельных мирах одновременно.

## Slide 7: Характеристики квантовых компьютеров
1. Количество кубитов и архитектура процессора.
2. Время удержания когерентности (время декогеренции).
3. Уровень ошибок.
4. Цена, доступность, условия содержания, время амортизации, инструменты программирования, и т.д.

## Slide 8: Количество кубитов и архитектура процессора.
Computer Name | N Qubits | Max paired | T2 (мкс)
IBM Q System One | 20 | 6 | 70
Google Sycamore | 53 | 4 | ~150-200
Квантовых компьютеров – нет. Есть квантовые процессоры!

## Slide 9: Время удержания когерентности (время декогеренции)
Максимальное время жизни квантовой системы из нескольких запутанных кубитов, в течение которого она сохраняет свои квантовые свойства и может быть использована для произведения вычислений, называют временем декогеренции.
150 мкс на:
Инициализацию системы кубитов
Вычисления (цепочка вентильных операций)
Сбор результата
Потом только вероятностный белый шум.
Через 150 мкс твои программы превратятся в тыкву!

## Slide 10: Уровень ошибок
Если вы инвертируете кубит, с вероятностью в 2% операция закончится ошибкой (2 кубита - 8%)
Computer | 1-Qubit Gate Fidelity | 2-Qubit Gate Fidelity | Readout Fidelity
IBM Q System One | 99.96% | 98.31% | —
Google Sycamore | 99.84% | 99.38% | 96.2%
Здесь фиделити — мера схожести двух квантовых состояний.

## Slide 11: Цена, доступность, условия содержания, время амортизации, инструменты программирования, и т.д.
цены не афишируются
доступность рядовому гражданину около нулевая
время амортизации на практике не посчитано
инструменты программирования только зарождаются

## Slide 12: Итог
1. Аналоговые вычисления
2. Кубит – вентиль – ответ (Всего 150 мкс)
2. Компьютер в саркофаге (уменьшение помех)
3. Квантовая физика недостаточно изучена
4. Инженерные технологии недостаточны